Блок управления П-166М БУ

Инструкция по настройке и проверке

УЯИД.466259.001 И1

Содержание

| 1 Указание мер безопасности ………………………………………………. | 4 |
| --- | --- |
| 2 Требования к рабочему месту …………………………………................ | 4 |
| 3 Подготовка к работе……………………………………………................ | 5 |
| 4 Порядок настройки……………………………………………….............. | 6 |
|  | 4.1 | Создание USB флеш - накопителя для восстановления и резервного копирования …………………………………………. | 6 |
|  | 4.2 | Установка операционной системы ………………………………. | 7 |
|  | 4.3 | Установка программного обеспечения …………………………… | 11 |
| 5 Порядок проверки ……………………………………………………….. | 13 |
|  | 5.1 | Нагрузочное тестирование ПЭВМ ……………………………….. | 13 |
|  | 5.2 | Проверка записи и воспроизведения речевого сообщения……... | 14 |
|  | 5.3 | Проверка режима печати…………………………………………… | 15 |
|  | 5.4 | Проверка источника бесперебойного питания……………………. | 15 |
|  | 6 | Технологическая тренировка…………………………………………… | 16 |

Настоящая инструкция по настройке и проверке устанавливает порядок проведения настройки и проверки блока управления П-166М БУ УЯИД.466259.001 (далее по тексту - БУ) в условиях серийного производства в организации - изготовителе.

БУ является устройством управления и обеспечивает взаимодействие с составными частями КТСО П-166М по цифровым сетям с коммутацией пакетов (TCP/IP).

Основными составными частями П-166М БУ являются:

- ПЭВМ с архитектурой процессора x86-64;

- USB флеш - накопитель для восстановления и резервного копирования.

В настоящей инструкции  по настройке и проверке приняты следующие сокращения:

- ОС - операционная система;

- ПО - программное обеспечение;

- ПЭВМ - персональная электронная вычислительная машина.

1 Указание мер безопасности

1.1 Проводить настройку БУ могут лица, имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей (до 1000 В), прошедшие специальную подготовку и изучившие УЯИД.466259.001 РЭ.

1.2 Перед подключением к сети электропитания переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц необходимо кабель питания БУ и вспомогательное оборудование.

1.3 Не допускается прикасаться одновременно обеими руками к разным точкам электрической цепи, даже временно обесточенным.

1.4 Не допускается оставлять включенными без наблюдения БУ, а также средства измерений, контроля и вспомогательное оборудование.

1.5 После окончания работ необходимо отключить БУ, а также средства измерений, контроля и вспомогательное оборудование от сети электропитания переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц.

2 Требования к рабочему месту

2.1 Настройку БУ проводить в следующих климатических условиях:

- температура окружающей среды  от 288 до 313 К  (от 15 до 40 °С);

- относительная влажность не более 80 % при температуре не более 295 К (25 °С);

- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до  800 мм рт. ст.).

2.2 На рабочем месте должны быть:

- УЯИД.466259.003 РЭ Автоматизированное рабочее место оперативного дежурного АРМОД. Руководство по эксплуатации;

- УЯИД.466259.003 РЭ1 Автоматизированное рабочее место оперативного дежурного АРМОД. Инструкция для технического персонала.

- настоящая инструкция по настройке и проверке.

2.3 При настройке и проверке необходимо использовать следующее оборудова-ние:

- технологический монитор D-Sub;

- технологическая клавиатура;

- технологическая компьютерная «мышь» (не обязательно);

- технологический П-166М ТУ или П-166М КПУ;

- технологический USB флеш - накопитель ДУД15-Э5312;

- USB-флеш накопитель для создания ДИСК1;

- блок розеток.

2.4 Для проведения проверки и настройки БУ необходимо иметь навыки обращения с ПЭВМ.

2.5 К рабочему месту должны быть подведены шина защитного заземления, сеть электропитания переменного тока напряжением от 198 до 242 В, частотой (50 ± 1) Гц.

3 Подготовка к работе

3.1 Провести внешний осмотр составных частей БУ, поступившего на настройку, на отсутствие механических повреждений.

3.2 Проверить наличие на рабочем месте документов и оборудования, указан-ных в разделе 2.

3.3 Схема подключения БУ и технологического оборудования к сети электропитания переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц для настройки БУ в соответствии с рисунком 3.1.

Рисунок 3.1

4 Порядок настройки

# 4.1 Создание USB флеш - накопителя для восстановления и резервного копирования.

4.1.1 Подключить технологический USB флеш - накопитель ДИСК0       ДУД15-Э5312 к БУ.

4.1.2 Включить  БУ и с помощью кнопки на клавиатуре Del войти в BIOS и выполнить настройку.

Настройка BIOS для платы ASUS N3050T:

1. Установить текущею дату;

2. Включить mSata: Advanced — Sata Configuration — mSATA Enable = «Enabled»

3. Включить HotPlug для устройств SATA:

Advanced — Sata Configuration — SATA6G_1 — Hot Plug = «Enabled»

Advanced — Sata Configuration — SATA6G_2 — Hot Plug = «Enabled»

4. Включить восстановление питания при сбое: Advanced — APM Configuration

— Restore AC Power Loss = «Last State»;

5. Выключить логотип при загрузке: Boot — Boot Logo Display = «Disabled»;

6. Выключить F1 при загрузке: Boot — Wain for «F1» If Error = «Disabled»;

7. Включить режим ОС: Boot — Secure Boot — OS Type = «Other OS»;

8. Сохранить настройки.

4.1.3 Выбрать режим загрузки с USB флеш – накопителя или нажать на клавиатуре кнопку F7. Дождаться перезапуска БУ.

4.1.4 В меню типа загрузки выбрать Live (amd64 failsafe).

4.1.5 Выполняется процедура загрузки с USB флеш накопителя. По  окончании загрузки на экране монитора П-166М БУ появится окно в соответствии с 		рисунком 4.1.

Кнопка запуска терминала для подачи команд

Рисунок 4.1

4.1.6 Подключить  USB флеш - накопитель ДИСК1 к БУ.

4.1.7 Нажать экранную кнопку запуска терминала для подачи команд согласно рисунку 4.1. В появившемся окне набрать команду

сd /media/root/166/ && bash-l ./make_disk1_bum.sh.

Дождаться  завершения, при этом на экран выведется надпись ЗАВЕРШЕНО.

П р и м е ч а н и е – Для разблокировки спящего режима монитора использовать пароль – toor.

4.1.8  Набрать на клавиатуре команду выключения poweroff, нажать клавишу Enter и подождать выключения (2 с).

П р и м е ч а н и е – Время (2 с) приведено для справки и измерению не подлежит.

4.1.9 Извлечь технологический USB флеш - накопитель ДУД15-Э5312.

Создание USB флеш - накопителя для восстановления и резервного копирова-ния завершено.

4.1.10 Перезагрузить БУ и выполнить загрузку с ДИСК1 для установки операционной системы и дополнительного ПО.

# 5 Установка  операционной системы и дополнительного ПО

5.1 Установка операционной системы

5.1.1 При загрузке БУ с ДИСК1 выбрать из предложенных вариантов 	Install Ubuntu Server, как показано на рисунке 1 и нажать Enter.

Рисунок 1.

5.1.2  ШАГ 1.  Необходимо выбрать Русский язык в появившемся списке и нажать Enter как показано на рисунке 2.

Рисунок 2.

5.1.3  ШАГ 2. В окне выбора клавиатуры кнопками Tab и Enter выбрать Русская обоих полях и нажать кнопку Готово в нижней части окна Рисунок 3.

Рисунок 3.

5.1.4 В окне выбора переключения языка клавиатуры выбрать Ok и нажать Enter Рисунок 4.

Рисунок 4.

    - ШАГ 3. Выбрать Установить Ubuntu и нажать Enter. Рисунок 5.

Рисунок 5.

    - ШАГ 4. В окне сетевых интерфейсов выбрать кнопку Готово и нажать Enter Рисунок 6.

Рисунок 6.

5.1.7  ШАГ 5. В окне выбора прокси-сервера выбрать кнопку Готово и нажать Enter Рисунок 7.

Рисунок 7.

    - ШАГ 6. В окне выбора зеркала пакетов выбрать кнопку Готово и нажать Enter Рисунок 8.

Рисунок 8.

5.1.9  ШАГ 7. В окне выбора разбивки диска выбрать Use An Entire Disk и нажать Enter Рисунок 9.

Рисунок 9.

5.1.10   В окне выбора диска выбрать имеющийся диск и нажать Enter Рисунок 10.

Рисунок 10.

5.1.11 В окне выбора файловой системы принять предложенный вариант, выбрать кнопку Готово и нажать Enter Рисунок 11.

Рисунок 11.

5.1.12 В окне подтверждения внесения изменений на диск выбрать Продолжить и нажать Enter Рисунок 12.

Рисунок 12.

5.1.13 В окне настройки профиля ввести:

- Your name: user1

- Your server's name: p166m-bu-m

- Pick a username: user1

- Chose a password: 1

- Confirm your password: 1

Выбрать Готово и нажать Enter Рисунок 13.

Рисунок 13.

5.1.14 В окне настройки ssh выбрать Готово и нажать Enter Рисунок 14.

Рисунок 14.

5.1.15 Далее процесс установки операционной системы продолжается в автоматическом режиме. Рисунок 15.

Рисунок 15.

5.1.16 По окончании установки выбрать Перезагрузить сейчас и нажать Enter. Рисунок 16.

Рисунок 16.

5.1.17 Перед перезагрузкой система попросит извлечь ДИСК1. Необходимо извлечь ДИСК1 и нажать Enter для перезагрузки БУ. Рисунок 17.

Рисунок 17.

5.1.18 По окончании перезагрузки БУ процесс установки операционной системы завершен и появляется строка авторизации в которой необходимо ввести логин и пароль, которые были введены в процессе установки операционной системы    Рисунок 18.

Рисунок 18.

Логин: user1

Пароль: 1

В Н И М А Н И Е :   вводимые символы пароля не отображаются!!!

При успешном входе в систему переходят далее к разделу установки системного ПО.

6 Установка обновлений системного ПО

6.1 Устанавливаемое системное ПО содержит обновления установленных ранее программ.

В Н И М А Н И Е :

- при вводе команд в терминале необходимо строго соблюдать регистр вводимых знаков;

- несколько идущих подряд пробелов можно заменить одним пробелом;

- при вводе команд в терминале необходимо обратить особое внимание и отличать букву l (el) и цифру  1 (ед).

6.1.1 При успешном входе в систему окно терминала выглядит как показано на Рисунке 6.1

Рисунок 6.1

6.1.2 Вставить USB ДИСК1 и ввести команды:

mkdir /tmp/sdb1 нажать Enter;

sudo mount /dev/sdb1 /tmp/sdb1 нажать Enter;

cd /tmp/sdb1/000/ нажать Enter;

bash -l ./111.sh нажать Enter.

На запрос пароля ввести 1 и дождаться завершения процесса установки пакетов. Окно завершения установки системных пакетов как показано на Рисунке 6.2.

Рисунок 6.2

6.1.3 Установка обновлений на этом завершена.

7 Установка ПО изделия

7.1 Актуальные пакеты ПО изделия находятся на ДИСК1

7.1.1 Для установки ПО П-166М БУ необходимо в командной строке терминала ввести команды:

mkdir /tmp/sdb3 нажать Enter;

sudo mount /dev/sdb3 /tmp/sdb3 нажать Enter;

cd /tmp/sdb3/ нажать Enter;

bash -l ./ibum.sh нажать Enter.

На запрос пароля ввести 1 и дождаться завершения процесса установки программного обеспечения БУ до появления надписи, как показано на Рисунке 7.1

Рисунок 7.1

7.1.2 Для завершения установки ПО, БУ необходимо перезагрузить.

7.1.3 Для перезагрузки БУ ввести команду reboot  и нажать Enter. Во процессе перезагрузки извлечь из USB ДИСК1.

В  Н  И  М  А  Н  И  Е !

В процессе установки ПО каждому БУ присваивается IP-адрес  192.168.0.140.

8 Нагрузочное тестирования БУ после установки ПО

8.1 Для проверки работы процессора под нагрузкой проводится нагрузочное тестирование.

8.1.1 Для запуска нагрузочного тестирования после загрузки программного обеспечения БУ и авторизации в командной строке терминала необходимо ввести команду:  /opt/P166MControlUnit/bin/RunStress.sh и нажать Enter.

8.1.2 В процессе работы программы нагрузочного тестирования необходимо контролировать температуру ядер процессора Core0 и Core1. Программа работает 15 минут и завершается автоматически. В течении всего времени теста температура ядер процессора не должна превышать критической отметки 80 °С. Одновременно с этим необходимо контролировать постоянное свечение зеленого светодиода кнопки Вкл. и многократное загорание зеленого светодиода HDD. Время работы тестового ПО – 15 мин. является приблизительным, количество и длительность загорания светодиода HDD не нормируются и измерениям не подлежат.

8.1.3 По окончании работы теста появится надпись ТЕСТ УСПЕШНО ЗАВЕРШЕН и будет отображено время начала и конца работы теста.

9 Установка лицензии ПО

9.1 Для полноценного функционирования и активации установленного программного обеспечения на БУ необходимо установить лицензию.

9.1.1 Для установки на БУ файла лицензии требуется подготовить технологический терминал П-166М ТУ с установленным клиентским программным обеспечением и подключиться с его помощью к серверу БУ используя технологическую локальную сеть Ethernet и выполнив все сетевые настройки П-166М ТУ (далее ТУ) позволяющие осуществить данное подключение.

9.1.2 Подключить к БУ USB ДИСК1.

9.1.3 Включить БУ и ТУ и дождаться загрузки ПО на обоих устройствах.

9.1.4 Подключиться через Клиент ТУ к серверу БУ используя IP-адрес присвоенный БУ при установке программного обеспечения. По умолчанию IP-адрес БУ 192.168.0.140.

9.1.5 При готовности к установке лицензии нескольких БУ одновременно, необходимо последовательно подключиться к каждому из них по IP-адресу по умолчанию и изменить последние три цифры адреса на индивидуальные. Сохранить данные настройки.

9.1.6  Связаться с группой программистов и предоставить им удаленный доступ к Терминалу управления с подключенными к локальной сети, подготовленными для лицензирования БУ.

9.1.7  По окончании работ программистов необходимо вернуть последовательно каждому БУ IP-адрес по умолчанию 192.168.0.140 и выключить его.

9.1.8 Отключить USB ДИСК1.

В   Н   И   М   А   Н   И   Е   !

Обезличенное обращение «Диск 1» после оформления лицензии не допускается! После конфигурирования файла лицензии «Диск 1» неотъемлемо должен находиться в комплекте того же П-166М БУ на котором был создан.

9.1.9 Отключить БУ прошедшие установку лицензии от технологической локальной сети Ethernet и отключить от них все технологическое оборудование, которое могло быть подключено к ним при установке программного обеспечения и настойки.

9.1.10 Процесс установки ПО, настройки и лицензирования П-166М БУ завершен!

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в доку- менте | Номер документа | Входящий номер сопроводи-тельного документа и дата | Под-пись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен- ных | новых | аннули- рованных |  |  |  |  |  |